## Slide 1
SEMESTRE 2
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
MODULES CONCERNES
SAE Robot coef 2
Portfolio coef 1
dans les 2 compétences
Enseignants :
T CONTARET : 1 groupe
R. MAMBERTI : 1 groupe
F. MELUL : 1 groupe
W. VERVISCH : 1 groupe
J. URSET : 1 groupe
K. BEREST : 1 groupe
 SAEs + portfolio Coeff. 6/15 (40%)

## Slide 2
SEMESTRE 2
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
OBJECTIFS
Appliquer une méthodologie de Projet sur un projet technique, simple, faisable et valorisant
Apprendre la rigueur
Travailler en équipe
Produire et transmettre des documentations techniques
Soutenir un oral technique en équipe
Réaliser un produit fini présentable à la fête de la science
concourir face à l’autre équipe de votre groupe

## Slide 3
METHODOLOGIE DE PROJET
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
On ne peut pas partir dans toutes les directions, sans supports, sans planning, sans objectifs clairs, sans consignes …
Il est nécessaire d’être très organisé, rigoureux et de procéder étape par étape !
A chaque étape, il faut rédiger des documents clairs, précis et complets pour l’équipe et pour le client.
Ces documents permettent de
  passer à l’étape suivante,
  contrôler l’avancement du projet,
  transmettre une partie du travail à une autre partie de l’équipe
  revenir sur une anomalie, une erreur,
  notifier une modification d’une partie du projet …
  faire le point sur le planning prévisionnel
Pourquoi ?

## Slide 4
METHODOLOGIE DE PROJET
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Définir le cahier des charges
Définir les spécifications
Conception fonctionnelle
Définir le planning
Etude de la réalisation
Réalisation
Validation
Fournir les livrables
8 étapes :

## Slide 5
1. Définir le cahier des charges
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Quel est le système à créer?
  Pourquoi?
  A quoi doit-il ressembler?
  Un cahier des charges est souvent INCOMPLET. Bien comprendre ce que veut le client !

## Slide 6
2. Définir les spécifications du cahier des charges
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Les spécifications = Le cahier des charges amélioré
  Sert de cahier des charges (détaillé) au Bureau d’Etudes
  Traduction technique du CdC donné par le client
  Contient de manière précise :
            ce que doit faire le système
            Comment il doit le faire
            dans quel environnement?
            avec quoi?
  3 types de spécifications :
            FONCTIONNELLES
            OPERATOIRES
            TECHNOLOGIQUES

## Slide 7
2. Définir les spécifications du cahier des charges
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Le document comporte en général 4 parties distinctes :
  1) Description de l’environnement
  2) Spécifications fonctionnelles :
        Liste des fonctions à réaliser et leur description
  3) Spécifications opératoires :
        manière dont une fonction doit opérer
        conditions, domaines de fonctionnement (mode de fonctionnement, performances)
        informations visualisées…
  4) Spécifications technologiques (ou matérielles) :
        Contraintes technologiques, connectique, types de composants, nature électriques des signaux, outils de développement, encombrement, coût…

## Slide 8
3. Description fonctionnelle
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Etape 1 : Description de l’ensemble du système
  Description fonctionnelle d’ordre 1
  Etape 2 : Décomposition du système en sous-fonctions (fonctions principales)
  Description fonctionnelle d’ordre 2
  Etape 3 : Si besoin, décomposer ces sous-fonctions à nouveau en sous-fonctions
  Description fonctionnelle d’ordre 3
  Pour chaque fonction ou sous-fonction reprendre les étapes 1, 2 et si besoin 3 (CdC et cahier des spécifications).

## Slide 9
4. Définir le planning prévisionnel
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Découper les étapes en tâches et estimer le temps nécessaire à chacune
        Étude du système et de son découpage fonctionnel
        Fonction 1 : étude, test, réalisation, validation
        Fonction 2 : …
        …
        Réalisation de l’ensemble et tests …
        Validation de l’ensemble

## Slide 10
5. Etude de la réalisation (bureau d’étude)
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
    Rappeler le rôle de la fonction ou sous-fonction
    Donner le schéma de celle-ci (ou son organigramme ou son algorithme en programmation)
    Expliquer le choix de cette structure
    Expliquer son fonctionnement
    Calculer les valeurs des composants
    Proposer une méthode de test de la fonction

## Slide 11
6. Réalisation
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
    Donner la procédure de test de chaque sous fonction
    Donner les résultats (courbes, mesures)
    Comparer aux valeurs théoriques

## Slide 12
7. Validation
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
    Relier les sous-fonctions (2 puis 3, puis 4, …) : refaire les tests
    …
    Valider l’ensemble

## Slide 13
8. Les livrables
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Définir tout ce qui doit être livrés au client à la fin et prévoir à quelle date:
      Système (réalisé ou juste l’étude)
      Mode d’emploi
      Documentation technique
      Schémas, circuits imprimés
      Document de dépannage …
  Attention : bien se mettre d’accord au début

## Slide 14
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Création d’un Testeur de batterie
Cahier des charges
  Niveau de charge de batterie indiqué par un voyant lumineux.
  Batteries testées : batterie 12V
Contraintes :
  Temporelles : réalisé en 10 séances
  Technologiques : composants standards, carte à wrapper
Définition du cahier des charges

## Slide 15
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Testeur de Batterie
Indication lumineuse
Batterie à tester
Utilisé à l’intérieur
Définition des spécifications
Environnement

## Slide 16
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Définition des spécifications
Spécifications fonctionnelles
Test de différents niveaux de charge de batterie
Protection du montage si par mégarde on branche une batterie avec une tension trop élevée

## Slide 17
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Définition des spécifications
Spécifications opérationnelles
Test de différents niveaux de charge de batterie:
  en dessous de 12.3V : voyant rouge – batterie déchargée
  entre 12.3 et 12.5V : voyant jaune – batterie déjà utilisée
  entre 12.5 et 12.8V : voyant vert – batterie ok
  au dessus de 12.8V : voyant bleu – batterie chargée
Protection du montage si par mégarde on branche une batterie avec une tension trop élevée
    Protection du montage si tension batterie > 15V

## Slide 18
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Définition des spécifications
Spécifications technologiques
Alimentation 0-15V
Simulation sous Micro-Cap
Prototype sur carte à wrapper
Schéma et routage sous EAGLE
Composants courants (coût, remplaçables)

## Slide 19
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Explication de ce qu’est Eagle, le wrapping (son principe et ses règles)
  Étude de la LED RVB
  Étude des différentes technologies de CI logique
  Étude des montages transistors en commutation
Définition des spécifications
Cahier des spécifications (technologiques)

## Slide 20
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Description fonctionnelle
Schéma fonctionnel d’ordre 1 + explications
Schéma fonctionnel d’ordre 2 + explications
Explications du schéma structurel (pourquoi ce choix, comment ça marche…)
Calculs pour justifier les valeurs des composants
Choix des valeurs normalisées et calculs des valeurs théoriques (fréquence, amplitude,…)
Simulation
Procédure de test
Etude de la réalisation

## Slide 21
Exemple : Testeur de batterie
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Conditions de test de chaque fonction
Résultats (courbes, mesures, comparaison à la théorie)
Schéma
Typon
Rapport final
Schéma, routage
Carte wrappée, testée, validée
Validation
Les livrables

## Slide 22
Déroulement de la SAE
« Robot suiveur de ligne »
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Etude du document ressource
  3 séances de 2h (Groupe de TD) + 1 séance de 3h (groupe TP)
  Travaux de bureau d’étude et de réalisation par équipe de 3 binômes (1 ROBOT par équipe de 5/6)
  1 binôme s’occupera d’une même partie du début à la fin du projet mais devra être capable de comprendre le reste du projet
  13 séances de 3h
  SOUTENANCE ORALE de 30mn (1 par équipe)
  DS ECRIT sur le contenu technique du projet
  DS ECRIT sur le contenu du document ressource et le fonctionnel du robot

## Slide 23
Organisation prévisionnelle
des 13 séances de travail
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Séance 1 : répartition des tâches, distribution des docs de chaque partie (cdc, spéc, documentations techniques …)
  Séances 1 à 7 : bureau d’étude (Labdec, rapport technique …)
  Séance 8 : Schéma EAGLE
  Séances 9 à 10 : Routage
  Séance 11 à 13 : Soudures, tests des cartes puis du robot
 Soutenance intermédiaire par binôme devant l’équipe dès que le prototype est finalisé (délai maximum : séance 8)
 Nomenclature détaillée avec prix
 Tirage des circuits imprimés
 Concours ROBOT GEII SALON

## Slide 24
Organisation du travail
pendant les séances
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  1 réunion briefing en début de séance (retard pénalisé)
  Notation du travail fait en autonomie à l’enseignant
  Vérification de la rédaction de(s) fonction(s) réalisé(es) pendant la séance précédente
  - Évaluation pendant la séance de votre investissement, comportement, autonomie, avancement
  Construction du schéma fonctionnel d’ordre 3 au fur et à mesure de l’avancement de la carte étudiée avec la description claire des signaux d’entrée et de sortie

## Slide 25
Notation
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Individuelle :
  Rapport préliminaire (CdC – Spécifications – fonctionnement - descriptions fonctionnelles d’ordre 1 et 2 – spécifications)
  Travail : comportement/présence/autonomie/ investissement
  DS1 et DS2
  Par binôme :
  Rapports intermédiaires (après chaque fonction finalisée)
  Soutenance intermédiaire
  Réalisation (carte)
  Par équipe :
  Rapport final
  Soutenance finale (notes individuelles)

## Slide 26
Rapport préliminaire
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  1 rapport individuel
  Sur support papier à remettre IMPERATIVEMENT à la PREMIERE SEANCE de l’étude du Document ressource en groupe de TP (aucun retard toléré)
Il devra comporter:
  Introduction
  Cahier des charges
  Spécifications
  Fonctionnement
  Conception fonctionnelle
    D’ordre 1
    D’ordre 2 + spécifications de chacune des fonctions

## Slide 27
Rapports intermédiaires
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  1 rapport par binôme
  1 rapport par fonction réalisée
  A rédiger pour la séance suivant la validation de la fonction
Il comportera :
Définition de la réalisation
  Rôle de la fonction
  Schéma de la fonction
  Explications/ justifications du choix de la structure
  Calculs et méthode de test
Réalisation:
  Relevés et/ou mesures permettant la validation
  Comparaison des mesures à la théorie
  Schéma avec valeurs des composants
Notes: Vec valeur

## Slide 28
Rapport final
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  1 rapport par équipe (initiales du rédacteur en bas de chaque page rédigée)
  Sur support papier à remettre IMPERATIVEMENT le jour de la soutenance (pénalité d’un point par jour de retard)
Il devra comporter:
Le rapport préliminaire corrigé, amélioré et complété par :
La description fonctionnelle d’ordre 3 en précisant le rôle de chaque fonction
  Définition de la réalisation (pour chacune des fonctions réalisées)
      Le rôle de la fonction
      Le schéma structurel choisi pour celle-ci
      les explications/ justifications du choix de la structure
      Calculs et méthode de test
      les relevés et/ou mesures permettant la validation de la fonction
      Comparaison à la théorie
    La réalisation
      Schémas, routages
      Plannings : le prévisionnel et le réel, commentaires
  Conclusion :
      fonctionnement, améliorations, conclusions personnelles

## Slide 29
Soutenance finale
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
20 à 30 minutes par équipe
But :
  Rendre compte au client du travail
  Lui expliquer le fonctionnement du robot
  Lui expliquer ce qui a été fait et pourquoi
  Ne pas le submerger de détails (rôle, structure, fonctionnement des fonctions => OUI, valeurs des composants => NON)
Plan:
  Introduction
  Cahier des charges
  Fonctionnement
  Description fonctionnelle
    Ordre 1, 2 et 3 en les expliquant et en les justifiant
  Réalisation à partir des fonctionnels
  Conclusions
    technique : le robot est il fonctionnel? Bilan de ce qui fonctionne, améliorations possibles
    Personnelle : difficultés rencontrées, ce que cela vous a apporté, …

## Slide 30
Soutenance finale
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Les diapos doivent être numérotées
Attention à l’orthographe
Les diapos doivent contenir des mots-clés et des schémas
Pas de phrases entières
Un schéma souvent plus parlant qu’un texte
Il faut répéter une soutenance, cela ne s’improvise pas!!!
Quelques conseils

## Slide 31
Introduction
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Cahier des charges
Concevoir un robot suiveur de ligne
Suivre une ligne de manière autonome
Démarrer et s’arrêter par claquement de mains

## Slide 32
Spécifications
Environnement
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
A l’intérieur
ROBOT
lumières parasites
lumière
Claquement de mains
Sons parasites
SOL
piste
Informations lumineuses

## Slide 33
Spécifications
Spécifications fonctionnelles
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Suivre une ligne blanche sur fond noir
  Démarrer et s’arrêter sur claquement de mains
  Indiquer son état
  Être autonome : fonctionne sur piles

## Slide 34
Spécifications
Spécifications opérationnelles
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Suivre une ligne :
    La piste comporte des virages
    Absence de piste : le robot continue tout droit
    Croisement d’une piste : le robot s’arrête
    Ligne droite : vitesse maximale
  Démarrer et s’arrêter sur claquement de mains :
    Démarre au 1er claquement de mains
    S’arrête au second claquement
    Claquements détectés à une distance d’environ 5 mètres
  Indiquer son état
    Par leds
      led de veille : allumée = robot en veille
      Leds de position : + de blanc = + de lumière
    Le robot est en veille à la mise sous tension

## Slide 35
Spécifications Spécifications technologiques
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Conception en électronique analogique
  Alimentation par piles :
    1 pile de 9V pour la partie commande
    4 piles de 1.5V en série pour la partie puissance
  Conception de circuits imprimés reliés par une carte fond de panier existante
  Carte des « yeux » existante
  Logiciels disponibles : micro-cap, eagle
  Composants : CNY70, SG3524, NE555, CD4017, BD438, capteur à électrets, moteurs à courant continu
  Support avec 2 roues motorisées, carte des yeux, carte fond de panier, emplacements des piles fournis

## Slide 36
Etude du fonctionnement
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Comment tourner?
  Nombre de capteurs
  Emplacement des capteurs
    À l’avant ou à l’arrière
    Dessus ou en dehors de la piste

## Slide 37
Etude du fonctionnement
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Capteurs sur la piste
Voir fait avancer
le capteur gauche commande le moteur droit
le capteur droit commande le moteur gauche
interruption de piste = arrêt
Ne correspond au cahier des charges !

## Slide 38
Etude du fonctionnement
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Capteurs en dehors de la piste
Ne rien voir fait avancer
le capteur droit commande le moteur droit
le capteur gauche commande le moteur gauche
interruption de piste = marche
Correspond au cahier des charges !

## Slide 39
Description fonctionnelle
Ordre 1
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Suivre une ligne de manière autonome
Information sonore
Informations lumineuses (ou de position)
Déplacement
Information lumineuse d’état
Informations lumineuses de positon

## Slide 40
Suivre une ligne
Description fonctionnelle
Ordre 2
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
Détecter un claquement de mains
Information sonore
Informations lumineuses de repérage
Déplacement
Se repérer par rapport à la piste
Commander le déplacement
Information d’autorisation de déplacement
Informations de position
Information lumineuse d’état
Informations lumineuses de positon
F1
F2
F3

## Slide 41
F1 : Détecter un claquement de mains
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Cahier des charges
    Détecter un claquement de mains
    Transformer le claquement de mains en un ordre de Marche/arrêt
  Spécifications fonctionnelles
    Détecter un claquement de mains
    Fournir un signal d’autorisation de déplacement à la carte moteur
    Visualiser par LED l’état de veille du robot
    S’assurer d’être à l’arrêt à la mise sous tension
  Spécifications opératoires
    Claquement de mains détectés à une distance réglable entre 5 et 10 m
    Tension de sortie tout ou rien (TOR) 9V arrêt 0V marche
    A chaque claquement de mains, changement d’état de la sortie
    La LED sera allumée pour l’état de veille du robot (et éteinte lorsqu’il roule)
  Spécifications technologiques
    LED rouge 5 mm placée en haut de la carte
    Micro à électret placé en haut de la carte
    Alimentation 9V

## Slide 42
F2 : Se repérer par rapport à la piste
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Cahier des charges
  Repérer la position du robot par rapport à la piste
  Emettre des IR pour sonder le sol et capter les IR réfléchis
  Spécifications fonctionnelles
  Se repérer par rapport à la piste
  Emettre et recevoir de la lumière
  Distinguer la lumière réfléchie par la piste des lumières parasites
  Fournir des informations proportionnelles à la quantité de lumière captée
  Spécifications opératoires
  Sorties réglables en fonction de l’état de la piste et de la vétusté des capteurs
  Un signal pour chaque capteur
  Signal de 6V lorsque le capteur est au-dessus de la piste (blanche) et 0V au-dessus du noir
  LED allumée au maximum lorsque le capteur est au-dessus de la piste (blanche) et minimum au-dessus du noir
  Spécifications technologiques
  Alimentation 9V
  Carte capteurs fournie
  Composants : CNY70

## Slide 43
F3 : Commander le déplacement
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  Cahier des charges
Faire varier la vitesse des moteurs pour que le robot puisse s’adapter au parcours
Commander séparément les deux moteurs
  Spécifications fonctionnelles
Générer les signaux de commandes des moteurs
Contrôler le courant dans les moteurs
Commander la vitesse des moteurs en fonction des infos de position
Gérer la M/A en fonction du signal d’autorisation de déplacement
  Spécifications opératoires
Information de position à 6 V => vitesse minimum, 0V => vitesse max
Autorisation de déplacement à 9V => arrêt, à 0V => marche
Courant moteur limité à 1 A
Le capteur de droite commande le moteur de droite, idem pour la gauche
  Spécifications technologiques
Partie commande en 9V (Prévoir découplage 100nF)
Partie puissance 6V (prévoir découplage 100µF)
Moteur à courant continu 6V courant nominal 600 mA
Composants : BD 438 (transistor de puissance) et SG 3524 (contrôleur PWM)

## Slide 44
N’oubliez pas :
Rapport préliminaire
SAE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
  1 rapport individuel
  Sur support papier à remettre IMPERATIVEMENT à la PREMIERE SEANCE de TP (aucun retard toléré)
Il devra comporter:
  Introduction
  Cahier des charges
  Spécifications
  Fonctionnement
  Conception fonctionnelle
    D’ordre 1
    D’ordre 2 + spécifications des chacune des fonctions
Le tout rédigé (avec des phrases!!!) et sans FAUTE